DWM1001 API 개발
2025.4
한국생산기술연구원 신진옥

---
DWM1001 내부 구성

---
SEGGER's Embedded Studio &
dwm1001-examples빌드 설정
1. Git clone https://github.com/Decawave/dwm1001-examples.git
2. SES로 ss_twr_ini솔루션파일 오픈
3. 프로젝트 선택후 메뉴 progect→ code→ Library → Library I/O → RTT 선택
4. 메뉴 – Tools→ Package Manager → CMSIS 관련 Package 설치 , Cortex-M Library Package 설치
5. main.c 안에 #include “uart.h”→ “UART.h” 변경 후 빌드

---
4. 메뉴 – Tools→ Package Manager → CMSIS 관련 Package 설치 , Cortex-M Library Package 설치
3. 프로젝트 선택후 메뉴 progect→ code→ Library → Library I/O → RTT 선택

---
ss_twr_init
- static dwt_config_t config = {
- 5, /* Channel number. */
- DWT_PRF_64M, /* Pulse repetition frequency. */
- DWT_PLEN_128, /* Preamble length. Used in TX only. */
- DWT_PAC8, /* Preamble acquisition chunk size. Used in RX only. */
- 10, /* TX preamble code. Used in TX only. */
- 10, /* RX preamble code. Used in RX only. */
- 0, /* 0 to use standard SFD, 1 to use non-standard SFD. */
- DWT_BR_6M8, /* Data rate. */
- DWT_PHRMODE_STD, /* PHY header mode. */
- (129 + 8 - 8) /* SFD timeout (preamble length + 1 + SFD length - PAC size). Used in RX only. */
- };

---
⚖️ 프리앰블 길이 선택 가이드

---
거리계산(ss_twr_init)
- HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER_CHAN_5 (-1.0e6/6489.6e6)
- 채널 5에서의 Hz → ppm 변환 계수
- DW1000 채널 5의 중심 주파수는 6489.6 MHz = 6.4896 GHz
- 1 Hz 오차 → (1 / 6489600000) × 1,000,000 = 약 0.154 ppm
- HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER_CHAN_5 = 1e6 / 6489.6e6 ≈ 0.1541 (ppm/Hz)