DWM1001 API 개발
2025.4

---
DWM1001 내부 구성

---
SEGGER's Embedded Studio &
dwm1001-examples빌드 설정
1. Git clone https://github.com/Decawave/dwm1001-examples.git
2. SES로 ss_twr_ini솔루션파일 오픈
3. 프로젝트 선택후 메뉴 progect→ code→ Library → Library I/O → RTT 선택
4. 메뉴 – Tools→ Package Manager → CMSIS 관련 Package 설치 , Cortex-M Library Package 설치
5. main.c 안에 #include “uart.h”→ “UART.h” 변경 후 빌드

---
4. 메뉴 – Tools→ Package Manager → CMSIS 관련 Package 설치 , Cortex-M Library Package 설치
3. 프로젝트 선택후 메뉴 progect→ code→ Library → Library I/O → RTT 선택

---
ss_twr_init
- static dwt_config_t config = {
- 5, /* Channel number. */
- DWT_PRF_64M, /* Pulse repetition frequency. */
- DWT_PLEN_128, /* Preamble length. Used in TX only. */ 심볼 수
- DWT_PAC8, /* Preamble acquisition chunk size. Used in RX only. */
- 10, /* TX preamble code. Used in TX only. */
- 10, /* RX preamble code. Used in RX only. */
- 0, /* 0 to use standard SFD, 1 to use non-standard SFD. */
- DWT_BR_6M8, /* Data rate. */
- DWT_PHRMODE_STD, /* PHY header mode. */
- (129 + 8 - 8) /* SFD timeout (preamble length + 1 + SFD length - PAC size). Used in RX only. */
- };

---
⚖️ 프리앰블 길이 선택 가이드
1. 64 MHz PRF일 경우:
각 심볼의 시간은 508칩이고, 각 칩의 시간은 2.003 나노초.
따라서 64개의 심볼에 걸친 총 시간은:
총 시간=심볼 수×심볼당 칩 수×칩 시간
총 시간=64×508×2.003 ns= 65.122us
128이면 130.244us

---
거리계산(ss_twr_init)
- HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER_CHAN_5 (-1.0e6/6489.6e6)
- 채널 5에서의 Hz → ppm 변환 계수
- DW1000 채널 5의 중심 주파수는 6489.6 MHz = 6.4896 GHz
- 1 Hz 오차 → (1 / 6489600000) × 1,000,000 = 약 0.154 ppm
- HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER_CHAN_5 = 1e6 / 6489.6e6 ≈ 0.1541 (ppm/Hz)

---
오버플로우 보정 루틴
해상도: 약 15.65ps / tick
비트 수: 40비트 (5바이트)
최대 시간: 약 17.2초
roll-over 해결법: 마스크 + 보정 루틴 필요
#define DW_TIMESTAMP_MASK 0xFFFFFFFFFFULL // 40비트 마스크
// Timestamp 차이 계산 (roll-over 보정 포함)
uint64_t dw_timestamp_diff(uint64_t newer, uint64_t older) {
    if (newer >= older) {
        return newer - older;
    } else {
        // roll-over 발생한 경우
        return (newer + (1ULL << 40)) - older;
    }
}

---
Tx power

---
Ranging accuracy to within 10cm.
Partron UWB chip antenna on module
IEEE 802.15.4-2011 UWB compliant
STM STM32L041G6U6S microcontroller
o 32kB flash, 8kB SRAM, RTC, AES, SPI and UART
STM LIS3DH motion sensor, accelerometer
On board 1.8V DC-DC
Supply voltage 2.8V to 3.6V DC
Optimised low power system design
Size: 31mm x 16.5mm, 1.27mm castellation pitch
ISED/IC: 23794-DWM1004 CH5 Only
FCC ID: 2AQ33-DWM1004 CH2 and CH5

---
 2. 여기서 사용되는 프레임들은 Decawave 전용 거리 측정 프레임으로, IEEE 802.15.4 표준의 데이터 프레임 인코딩을 따릅니다.
* 사용되는 프레임은 다음과 같습니다:
* - Initiator(시작 장치)가 전송하는 poll 메시지로 거리 측정 절차를 시작합니다.
* - Responder(응답 장치)가 전송하는 response 메시지로, initiator가 왕복 시간(Time-of-Flight)을 계산하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다.
*
* 이들 프레임의 처음 10바이트는 공통된 구조를 가지며, 다음과 같은 필드로 구성됩니다:
* - 바이트 0/1: 프레임 제어 필드 (`0x8841`, 데이터 프레임이며 16비트 주소 사용을 나타냄).
* - 바이트 2: 시퀀스 번호 (프레임마다 증가).
* - 바이트 3/4: PAN ID (`0xDECA`).
* - 바이트 5/6: 목적지 주소 (NOTE 3 참조).
* - 바이트 7/8: 출발지 주소 (NOTE 3 참조).
* - 바이트 9: 기능 코드 (거리 측정 과정 중 어떤 메시지인지를 나타냄).
*
* 이후 바이트는 각 메시지 유형에 따라 다릅니다:
* - **Poll 메시지**: 이후 데이터 없음.
* - **Response 메시지**:
* - 바이트 10~13: poll 메시지 수신 타임스탬프.
* - 바이트 14~17: response 메시지 전송 타임스탬프.
*
* 모든 메시지의 끝에는 DW1000이 자동으로 붙이는 2바이트 체크섬이 있습니다.

---
- resp_tx_time = (poll_rx_ts + (POLL_RX_TO_RESP_TX_DLY_UUS * UUS_TO_DWT_TIME)) >> 8;
- #define POLL_RX_TO_RESP_TX_DLY_UUS 1100
- #define UUS_TO_DWT_TIME 65536, 1dtu = around 15.65 ps
- 지연 전송 시간은 512 DTU 단위로만 설정 가능하므로 계산된 값의 하위 9비트를 0으로 맞춰야 합니다.
- 📘 표준 모드 (IEEE 802.15.4-2011 UWB PHY 기준)
- PHY 프레임 최대 길이: 127 bytes
- 포함 내용:
- PHY 헤더 (SHR, PHR)
- MAC 헤더 (FCF, Seq, PAN ID, Addr 등)
- Payload (사용자 데이터)
- FCS (Frame Check Sequence, 2 bytes CRC)
- 127 bytes (전체) - 25 bytes (헤더 및 CRC) ≈ 102 bytes (실제 사용 가능한 payload) TFLEN 7bit

---
UWB_units=μs×499.2×128=μs×63873.6

---
- DWM1004C 모듈의 핀맵에는 SYNC 핀이 명시되어 있습니다. 이 핀은 내부적으로는 DW1000 칩의 GPIO7에 해당하며, 기본적으로 동기화(SYNC) 입력 기능을 수행하도록 설정되어 있습니다.
- docs.ai-thinker.com
- 그러나 DWM1004C 모듈은 주로 TDoA(Tag) 방식의 위치 추적 시스템에서 태그로 사용되도록 설계되었기 때문에, 일반적인 사용 시에는 SYNC 핀을 활용하지 않습니다. 이 핀은 특정한 고급 기능이나 실험적인 설정에서만 사용되며, 대부분의 응용에서는 필요하지 않습니다.
- 또한, Qorvo의 기술 포럼에서는 DWM1000, DWM1001, DWM1004 모듈 모두 38.4 MHz 클럭 신호를 외부로 출력하지 않으며, 외부 클럭을 입력하려면 모듈을 전기적으로 수정해야 한다고 언급되어 있습니다.
- Qorvo Tech Forum
- 따라서, SYNC 핀은 핀맵에 존재하지만, 일반적인 사용에서는 필요하지 않으며, 활용하려면 하드웨어 및 펌웨어 수준에서 추가적인 구성이 필요합니다.

---
- typedef struct
- {
- uint16 header ; //!< 0xAA 0xBB
- uint16 network_number ;
- uint64 myNumber ;
- uint16 sqnumber;
- int32 x ; //mm
- int32 y ; //
- int32 z ; //
- uint32 delay; //dtu
- uint16 check ;
- } ups_message_t ;
ups_message_t my_msg;
  my_msg.header = 0xAABB;
  my_msg.network_number = 1;
  my_msg.myNumber = 2;
  my_msg.sqnumber = 1;
  my_msg.x = 100;
  my_msg.y = 200;
  my_msg.z = -100;
  my_msg.delay = 300;

---
The low-order 9 bits of the delayed Transmit value programmed into Register file: 0x0A – Delayed Send or Receive Time are ignored giving a time resolution of 8 ns, or more precisely 4 ÷ (499.2×106). To calculate the time of transmission of the RMARKER at the antenna, the low 9 bits of the delayed TX time should be zeroed before adding the TX antenna delay.
FCS(Frame Check Sequence, 프레임 검사 시퀀스)DW1000은 **TXSTRT 비트를 감지하여 전송을 시작하는 즉시 해당 비트를 자동으로 클리어(0)**합니다.
TXDLYS 비트와 TXSTRT 비트를 동시에 설정 지연 전송 시작 시점에 이 두 비트는 자동으로 해제됩니다.시스템 타이머 SYS_TIME가 DX_TIME과 일치하는 순간,
내부 TX 타임스탬프가 생성되며,
이 시점이 바로 실제 전송 시작 시점이 됩니다.

---
- void ss_initiator_task_function (void * pvParameter)
- {
- UNUSED_PARAMETER(pvParameter);
- //dwt_setrxtimeout(RESP_RX_TIMEOUT_UUS);
- dwt_setleds(DWT_LEDS_ENABLE);
- while (true)
- {
- ss_init_run();
- /* Delay a task for a given number of ticks */
- vTaskDelay(RNG_DELAY_MS);
- /* Tasks must be implemented to never return... */
- }
- }
- RNG_DELAY_MS를 설정해서 타스크의 주기 설정(딜레이 설정)

---
Nordic SDK에는 CMSIS Configuration Wizard 라는 프로그램을 이용해 이를 시각화시켜 사용자에게 편리한 환경을 제공해줍니다. 이번에는 Embedded Studio 에 CMSIS Configuration Wizard를 적용하고 사용하는법
- SDK_PATH=../../../nRF5_SDK_14.2.0
- CMSIS_CONFIG_TOOL=$(SDK_PATH)/external_tools/cmsisconfig/CMSIS_Configuration_Wizard.jar

---
BOARD_PCA10040

---
One way ranging
anchor3
anchor1
Tag
anchor4
anchor2
Signal generator
T1
T2
T3
T4

---
Ble dfu buttonless
- nrfutil keys display --key pk --format code private.key --out_file public_key.c (프라이빗키를 가지고 C파일로 코드 생성)
- nrfutil keys generate private.key (프라이빗키 생성)
- -- 부트로더 올리기전 플래시를 전부 지우고 소프트 디바이스를 다운로드한다.
- 그다음에 부트로드를 올린다.
- nrfjprog --eraseall -f nrf52
- nrfjprog --program s132_nrf52_5.0.0_softdevice.hex -f nrf52 –verify
- -- 앱 패키지를 만드는 방법(하드웨어버전은 nrf52xx 는 52다)
- ./nrfutil pkg generate --hw-version 52 --application-version 1 --application ble_app_blinky_pca10040_s132.hex --sd-req 0x9D --key-file private.key app_dfu_package.zip
- ./nrfutil pkg generate –help (softdevice --sd-req 버전찾기)

---
Memorry address
- Boot loader
- FLASH_PH_START=0x0,FLASH_PH_SIZE=0x80000,RAM_PH_START=0x20000000,RAM_PH_SIZE=0x10000,FLASH_START=0x78000,FLASH_SIZE=0x6000,RAM_START=0x20002830,RAM_SIZE=0xd7d0
- DWM tag
- Ble uart
- FLASH_PH_START=0x0,FLASH_PH_SIZE=0x80000,RAM_PH_START=0x20000000,RAM_PH_SIZE=0x10000,FLASH_START=0x23000,FLASH_SIZE=0x5d000,RAM_START=0x20002a68,RAM_SIZE=0xd598
- Buttonless dfu
- FLASH_PH_START=0x0,FLASH_PH_SIZE=0x80000,RAM_PH_START=0x20000000,RAM_PH_SIZE=0x10000,FLASH_START=0x23000,FLASH_SIZE=0x55000,RAM_START=0x20002180,RAM_SIZE=0xde80
- Cli fds FLASH_PH_START=0x0,FLASH_PH_SIZE=0x80000,RAM_PH_START=0x20000000,RAM_PH_SIZE=0x10000,FLASH_START=0x23000,FLASH_SIZE=0x5d000,RAM_START=0x200020e0,RAM_SIZE=0xdf20